ZAWARTOŚĆ  DOKUMENTACJI:

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

strona 2-3

2. OPIS TECHNICZNY DO ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH

ZAKRESEM OPRACOWANIA                                                    strona 4-10

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU   RYS. NR 1     strona 11

4. RYS. NR 2   RZUT  PARTERU                                                     strona 12

5. RYS. NR 3   RZUT  PIWNIC                                                         strona 13

6. IZBA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA                                   strona 14-17

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REMONT TARASU

- Obiekt: Ośrodek Profilaktyki i Aktywności Społecznej.

- Adres:  Łobżenica, ul. Złotowska 16A.

- Inwestor: Gmina Łobżenica

- Materiały wyjściowe:

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja obiektu,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa,

- normy i przepisy prawa budowlanego.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont tarasu oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Profilaktyki i Aktywności Społecznej.

Budynek położony jest w centrum Parku Miejskiego w Łobżenicy przy ul. Złotowskiej 16A, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 604.

Obiekt otoczony jest pięknym drzewostanem, zielenią niską i średnią, ciągami pieszymi wykonanymi z kolorowej kostki Polbruk, fontanną, placem zabaw dla dzieci oraz amfiteatrem. Z obiektu można podziwiać piękną panoramę nabrzeża oraz rzekę Łobzonkę.

Od południowej strony budynku znajduje się betonowy taras rekreacyjny bezpośrednio przylegający do sali zajęć.

Obecnie jego stan techniczny jest zły i dlatego projektuje się jego remont.

Wszelkie prace rozbiórkowe starego tarasu i przyległego terenu utwardzonego leżą w gestii Inwestora.

Nowy taras wykonany zostanie z kostki betonowej „ POLBRUK” gr. 6cm

na podsypce piaskowej gr. 5cm i podbudowie z betonu gr. 15cm w kolorze

czerwonym z pasem bocznym w kolorze szarym, biegnącym wzdłuż ścianki

klinkierowej od strony wschodniej i południowej tarasu. Pas szary

połączony zostanie z pasem pobocznym projektowanej pochylni dla osób

niepełnosprawnych. Ponadto istniejący teren utwardzony przy wejściu na

taras wyłożony płytkami chodnikowymi 50x50 zostanie rozebrany

i w miejsce płytek zostanie ułożona kostka betonowa „Polbruk” gr 6cm na

podsypce piaskowej gr. 5cm i podbudowie z betonu gr. 15cm w kolorze jak

taras i pochylnia. Stopnie tarasu zakończyć należy obrzeżem  chodnikowym

100x30x8.

Linia tarasu wraz z przylegającym terenem utwardzonym nie ulega zmianie.

Przed wykonaniem nowego tarasu należy wykonać remont ściany południowej Ośrodka na całej długości i wysokości od poziomu terenu do poziomu okien sali zajęć. Polegał on będzie na skuciu tynku istniejącego, izolacji ścian fundamentowych, położeniu nowego tynku i pomalowaniu ściany w kolorze zbliżonym do koloru istniejącej ściany. Wzdłuż ściany od tarasu do narożnika budynku na odcinku terenu zielonego zachowując jego ukształtowanie wykonać należy opaskę szerokości 60cm wypełnioną kamieniem i zakończoną obrzeżem chodnikowym szarym 100x20x6.

Pochylnię dla osób niepełnosprawnych projektuje się od zachodniej

strony tarasu rekreacyjnego.

Nawierzchnię podjazdową zaprojektowano również z kostki betonowej

„Polbruk „ w kolorze czerwonym z pasami pobocznymi w kolorze szarym.

Ściany fundamentowe gr. 25cm do poziomu terenu zaprojektowano

z bloczków betonowych, powyżej terenu z cegły klinkierowej w kolorze

czerwonym.

Kolor klinkieru na ścianki podjazdu i tarasu oraz kolor i kształt kostki

betonowej „ Polbruk” należy dobrać taki aby był jak najbardziej zbliżony do

koloru istniejących murków, terenów utwardzonych, znajdujących się w

parku miejskim w pobliżu Ośrodka. Ostatecznie kolory i kształty

powinny być zaakceptowana przez Inwestora na etapie realizacji.

Balustradę podjazdu należy wykonać ze stali chromowanej matowej.

Słupki i 3 pochwyty należy wykonać z rury Ø 30, natomiast elementy

łączące z rury Ø 20. Wymiary pochylni, rozmieszczenie słupków oraz

schemat -  przekrój A-A podane są na rzucie parteru.

Przy balustradach należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na

wysokości 0,75; 0,9 i 1,10m od płaszczyzny ruchu.

Poręcze przy pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy

przedłużyć o 0,3m.

Wykorzystując te same materiały zaprojektowano przedłużenie balustrady

pochylni wzdłuż fragmentu ściany południowej i wschodniej tarasu.

Balustrada ta jest nieco inna, posiada słupki i tylko pochwyt górny oraz

dwie poziome poprzeczki z rur Ø 20. Rozmieszczenie słupków i schemat tej

balustrady ( przekrój B-B ) na rzucie parteru.

Przestrzeń pomiędzy tarasem a linią budynku od wschodniej strony

tarasu należy obsiać trawą po nawiezieniu nowej warstwy ziemi. Na tym

terenie zielonym zachować jego naturalne ukształtowanie.

6.0  Wielkości programowe:

- powierzchnia zabudowy pochylni                          -  6,0 m2

- powierzchnia zabudowy tarasu                              - 15,5m2

- powierzchnia terenu utwardzonego                       - 19,6m2

7.0  Oddziaływanie na środowisko.

Budowa pochylni nie ma ujemnego wpływu na środowisko i otoczenie.

- Szkody górnicze, ochrona zabytków.

Inwestycja nie jest posadowiona na terenach szkód górniczych oraz nie stwierdzono ograniczeń w sprawie wymagań dotyczących ochrony zabytków.

Opracowała:

techn. Danuta Badzińska

OPIS TECHNICZNY DO ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTU POŁĄCZONEGO Z MODERNIZACJĄ W  OŚRODKU PROFILAKTYKI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W ŁOBŻENICY.

- Obiekt: Ośrodek Profilaktyki i Aktywności Społecznej.

- Adres:  Łobżenica, ul. Złotowska 16A.

- Inwestor: Gmina Łobżenica

- Prace remontowe będące w zakresie opracowania zostaną wykonane w

budynku Ośrodka Profilaktyki i Aktywności Społecznej, mieszczącym się

na terenie Parku Miejskiego w Łobżenicy. Jest to budynek parterowy,

wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, częściowo

podpiwniczony z dachami jednospadowymi pokrytymi papą.

Wszystkie projektowane prace związane z remontem nie naruszają  żadnych elementów konstrukcyjnych obiektu. Nie ingeruje się w stropy, więżbę dachową oraz ściany konstrukcyjne.

Na poziomie parteru projektuje się wykonanie następujących robót:

## KORYTARZ – POM. NR 0.1

- pomalowanie ścian i sufitu,

- wyburzenie ścianki działowej pomiędzy korytarzem i salą zajęć

( pom. nr 0.7 ) oraz demontaż istniejących drzwi,

- montaż wewnętrznego elementu przeszklonego nr 4

o wymiarach 230 x 234cm.

Element ten należy wykonać z PCV w kolorze białym, z skrzydłem

drzwiowym lewym 110 x 205 cm oraz z jednym przyległym elementem

otwieranym. W elemencie zastosować szkło bezpieczne.

Powyżej drzwi wykonać na całej szerokości otworu

naświetle.

Przed zamówieniem wykonania elementu pobrać wymiary z natury.

- niewielkie przeróbki instalacji elektrycznej polegającej na likwidacji

gniazd wtykowych na ścianie sąsiadującej z pom. nr 0.6

# POMIESZCZENIA SANITARNE

POM. nr 0.2 – WC M.

- wymiana umywalki z wymianą baterii ściennej na umywalkową

( wiąże się to z wykonaniem niewielkich przeróbek instalacyjnych ),

- pomalowanie ściany powyżej płytek tj. powyżej 2,00m oraz sufitu,

- demontaż drzwi wejściowych z korytarza i montaż nowych drzwi nr 2,

drzwi płytowe lewe 80 x 205 z ościeżnicą stalową, tulejami

wentylacyjnymi, drzwi w kolorze białym .

POM. nr 0.3 – WC D.

- wykonanie ścianki typu lekkiego gr. 10cm z płyt GKF I na ruszcie

stalowym o długości 164cm,

- demontaż 2 szt. umywalek,

- montaż nowej umywalki z baterią umywalkową na projektowanej

ściance,

- wykonanie niewielkich przeróbek instalacji sanitarnych,

- wyłożenie płytkami ścian całego przedsionka na wysokość 200cm,

- pomalowanie ścian i sufitu w całym pomieszczeniu,

- niewielkie przeróbki instalacji elektrycznej polegającej na przełożeniu

ściennego punktu świetlnego na sufitowy wraz z założeniem oprawy

świetlnej( plafonu ),

- demontaż drzwi  nr 2 oznaczonych na rysunku i wymiana tych drzwi na

drewniane drzwi płytowe prawe 80 x 205 z ościeżnicą stalową, tulejami

wentylacyjnymi, drzwi w kolorze białym.

POM. nr 0.4- POM. GOSPODARCZE

- likwidacja muszli ustępowej na rzecz zlewozmywaka

jednokomorowego. Należy zamontować go na wysokości 50 cm

od poziomu posadzki w miejscu oznaczonym na rzucie,

- podmurowanie ścianki drzwiowej do sufitu,

- demontaż drzwi nr 3 oznaczonych na rysunku i wymiana tych drzwi na

drewniane drzwi płytowe prawe 70 x 205 z ościeżnicą stalową, tulejami

wentylacyjnymi, drzwi w kolorze białym,

- pomalowanie ścian i sufitu.

POM. nr 0.5 – WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej gr. ok.13cm i długości

164cm,

- wykonanie ścianki działowej typu lekkiego gr. 10cm z płyt GKF I na

ruszcie stalowym o długości 145cm,

- montaż drzwi płytowych  prawych 100x205 nr 1 oznaczonych na

rysunku z ościeżnicą stalową, tulejami wentylacyjnymi, drzwi

w kolorze białym,

- wykonanie niewielkich przeróbek instalacji sanitarnych związanych

z wymianą istniejącego grzejnika żeliwnego na grzejnik z zasilaniem

bocznym 500x400 oraz z zamontowaniem miski ustępowej i umywalki

dla osób niepełnosprawnych.

W pomieszczeniu tym poza umywalką i muszlą należy zainstalować

wokół muszli uchwyt podnoszony a wokół umywalki uchwyt mocowany

na stałe.

Góra uchwytu podnoszonego i uchwytu umywalki  powinna znajdować

się na wysokości 80cm od poziomu posadzki.

Rozmieszczenie urządzeń podane zostało na rzucie parteru.

- skucie terakoty na fragmencie posadzki ( ok. 1,7m2), wyrównanie

poziomu poprzez dodatkową warstwę szlichty gr. ok. 2cm, na pozostałej

powierzchni pomieszczenia sanitarnego tj. na 4,3m2 należy wyrównać

poziom do poziomu posadzki korytarza ( pom. nr 0.1 ) poprzez ułożenie

styropianu gr. 3cm, ułożenie szlichty gr. 4cm. Na całej powierzchni pod

szlichtę ułożyć należy folię. Natomiast po wyrównaniu poziomów

ułożyć warstwę wierzchnią posadzki czyli terakotę.

UWAGA!

Korygować grubości warstw wyrównujących na podstawie wymiarów

z natury.

- skucie istn.płytek ściennych na pow. ok. 5,5m2,

- ułożenie płytek ściennych w całym pomieszczeniu na wysokość 200cm,

- niewielkie przeróbki instalacji elektrycznej polegającej na wykonaniu

dodatkowego sufitowego punktu świetlnego wraz z założeniem 2 opraw

świetlnych ( plafonów ) oraz montaż wyłącznika.

# SZATNIA POM. NR 0.6

- ułożenie na betonowej warstwie istniejącej terakoty,

- zamurowanie 2 otworów drzwiowych gazobetonem

( jednego 85x206 wraz z demontażem drzwi oraz drugiego 94x218 ),

- wyburzenie otworu 100x205 w ścianie działowej,

- pomalowanie ścian i sufitu,

- wyłożeniu progu na szerokości otworu oraz grubości ściany terakotą w

kolorze żółtym  lub pomalowanie go na żółto.

POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE NR 0.8

- ułożenie terakoty na istn. posadzce betonowej,

- demontaż drzwi istn. i montaż drzwi płytowych lewych 100x205 nr 6

oznaczonych na rysunku z ościeżnicą stalową, drzwi w kolorze białym.

# ZMYWALNIA + KUCHNIA POM. NR 0.9

DZIAŁALNOŚĆ KUCHNI W OŚRODKU FUNKCJONOWAĆ

BĘDZIE W OPARCIU O PÓŁPRODUKTY I WYROBY

GOTOWE.

- wykonanie ścianek typu lekkiego gr. 10cm z płyt GKF I gr. 1,25cm na

stelażu stalowym,

- wykucie zamurowanego istniejącego otworu okiennego oraz montaż

okna rozwieralno - uchylnego z PCV o wymiarze 90x160cm z parapetem

wewnętrznym wykonanym z płytek ściennych oraz zewnętrznym

stalowym w kolorze brązowym.

- wyłożenie na ścianach zmywalni i kuchni fartucha o wysokości 60cm

z płytek ściennych nad ciągiem roboczym – zaznaczonym na rzucie

parteru,

- zamurowanie gazobetonem otworu drzwiowego w kuchni,

- podmurowanie gazobetonem istn.otworu drzwiowego w ścianie

sąsiadującej z salą zajęć do wysokości 110cm i wykonanie na pozostałej

wysokości drewnianego okna podawczego nr 6*( 111x102cm)

z podnoszoną  częścią h=50cm, parapet okna drewniany szer. 55cm,

- wykonanie otworu podawczego 60x50cm w projektowanej ściance

w zmywalni z blatem drewnianym szer. 25cm.

- wykonanie niewielkich przeróbek instalacji sanitarnych związanych

z montażem zmywarki, zlewozmywaka jednokomorowego, umywalki

oraz zlewozmywaka dwukomorowego.

W zmywalni należy zamontować zmywarkę z wyparzaniem oraz

zlewozmywak jednokomorowy.

Natomiast kuchnię należy wyposażyć w umywalkę, zlewozmywak

dwukomorowy.

Lokalizacja tych urządzeń wiąże się tylko z niewielkimi przeróbkami ze

względu na bliską lokalizację obecnej kuchni.

W kuchni projektuje się również miejsce na gazową kuchenkę z butlą

przenośną, nad którą przewiduje się okap podłączenie do przewodu

wentylacyjnego istniejącego komina.

Pomiędzy zmywalnią a kuchnią należy ustawić regał przelotowy.

- wykonanie niewielkich przeróbek instalacji elektrycznej polegać będzie

na wykonaniu w kuchni dwóch dodatkowych gniazdek, wyłącznika oraz

założeniu nowych 2 sufitowych opraw świetlnych ( plafonów ),

- pomalowanie sufitu i ścian zmywalni oraz kuchni.

Otwór podawczy w zmywalni służyć powinien do odbioru tylko

i wyłącznie naczyń brudnych a okienko podawcze w kuchni służy do

wydawania przyrządzonych potraw.

UWAGA!

WYPOSAŻENIE  KUCHNI  I  ZMYWALNI W MEBLE CIĄGÓW

TECHNOLOGICZNYCH  LEŻĄ W GESTII ZARZĄDCY.

# KORYTARZ POM. NR 0.10

- rozebranie ścianki dług. 95cm,

- pomalowanie ścian i sufitu całego korytarza łącznie ze ścianami kl.

schodowej prowadzonej do piwnic,

- wykonanie niewielkich przeróbek instalacji elektrycznej związanych

z dołożeniem na suficie dodatkowego  sufitowego punktu

świetlnego w pobliżu otworu podawczego do zmywalni, przesunięcie

punktu świetlnego na suficie w pobliżu drzwi do pom. nr 0.13,

przełożenie wyłącznika oraz zamontowanie nowych 4

opraw świetlnych,

- uzupełnienie miejsca po wyburzonej ściance wykładziną PCV

odzyskaną z istn. cokołu.

# POKÓJ BIUROWY  POM. NR 0.12

- wyburzenie ścianki działowej murowanej,

- demontaż drzwi istn. – 2szt.,

- montaż drzwi płytowych nr 5 lewych 100x205 w kolorze białym

z ościeżnicą stalową,

- zamurowanie jednego otworu drzwiowego gazobetonem,

- pomalowanie ścian i sufitu,

- uzupełnienie miejsca po wyburzonej ściance wykładziną PCV

odzyskaną z istn. cokołu.

### POKÓJ BIUROWY  POM. NR 0.13

- wyburzenie ścianki działowej murowanej,

- demontaż drzwi istn. – 2szt.,

- montaż drzwi płytowych nr 5 lewych 100x205 w kolorze białym

z ościeżnicą stalową,

- zamurowanie jednego otworu drzwiowego gazobetonem,

- pomalowanie ścian i sufitu,

- uzupełnienie miejsca po wyburzonej ściance wykładziną PCV

odzyskaną z istn. cokołu.

# WC PERSONELU  POM. NR 0.14

- demontaż drzwi istn. i montaż drzwi płytowych nr 2 prawych 80x205

z tulejami wentylacyjnymi, ościeżnicą stalową, drzwi w kolorze białym,

- pomalowanie ścian i sufitu.

UWAGA!

W BUDYNKU NALEŻY SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W KOMINACH ISTN. SZCZEGÓLNIE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH ORAZ POKOJACH BIUROWYCH I KUCHNI ZE ZMYWALNIĄ.

KAŻDE Z TYCH POMIESZCZEŃ POWINNO MIEĆ ZAPEWNIONĄ WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ.

Kolorystyka ścian i dobór koloru płytek ściennych w pomieszczeniach sanitarnych zostanie określona na etapie realizacji przez Zarządzającego obiektem.

PIWNICE

Na poziomie piwnic opracowanie obejmuje remont pomieszczeń

nr 1 – korytarza oraz nr 2 - pomieszczenia magazynowego.

Ze względu na zawilgocenie ściany szczytowej budynku na rzucie

piwnic oznaczonej literą A poza pracami wewnątrz obiektu należy

wykonać dodatkowe roboty zewnętrzne.

wewnątrz POM. NR 1 – KORYTARZA       należy wykonać:

a)  rozebranie obudowy z płyt OSB ( obudowy rur z wodomierzem),

- skucie tynku ze ściany oznaczonej na rzucie literą A oraz przyległego

narożnika,

- osuszenie ściany, zaimpregnowanie środkiem odgrzybiającym,

- ponownie otynkowanie ściany,

- pomalowanie sufitu i ścian pomieszczenia,

- ułożenie wykładziny PCV zgrzewanej,

- zabudowa wodomierza i rur instalacyjnych z płyt GKF I.

wewnątrz POM. NR 2 – POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO

należy wykonać:

h)  rozebranie odsadzki z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie

drewnianym, skucie tynku pod rusztem,

- skucie tynku ze ściany oznaczonej na rzucie literą A oraz przyległych narożników,

- osuszenie ścian, zaimpregnowanie środkiem odgrzybiającym,

- ponownie otynkowanie ścian,

- pomalowanie sufitu i ścian pomieszczenia,

- ułożeniu wykładziny PCV zgrzewanej,

- demontaż drzwi drewnianych nr 7  i wymiana na drzwi płytowe

z naświetlem i ościeżnicą stalową (100x221 prawe), kolor drzwi

dębowe

- obudowanie rur instalacyjnych płytami GKFI gr. 1,25cm na ruszcie

stalowym na ścianie A.

Kolorystyka ścian zostanie określona na etapie realizacji przez Zarządzającego obiektem.

Zewnętrzne roboty na poziomie piwnic to :

- zdjęcie 12szt. płyt betonowych 76x300,

- odkopanie ściany piwnicznej oznaczonej literą A,

- osuszenie, wykonanie izol. pionowej ( Dysperbit x2 )

- założenie na mokro izol. masą bitumiczną lub izol. w rolce samoprzylepnej,

- wykonanie drenażu przy ścianie A w obszarze zdjętych płyt

Przedłużyć istn. rurę spustową rurą PCV Ø 150 na ok. 2,00m od budynku do studzienki chłonnej z kręgów bet. Ø 80 – 100, następnie ze studzienki wyprowadzić rurę perforowaną Ø 120 obłożoną włókniną i obsypaną kamieniem.

- zasypanie ściany,

- wykonanie opaski z kamienia z obrzeżem chodnikowym wokół ściany A szer. 60cm,

- pozostałą powierzchnię wyłożyć zdjętymi obciętymi płytami,

- skucie opaski betonowej wokół budynku przy ścianie w kierunku schodów zewnętrznych do piwnicy,

- wykonanie opaski z kamienia z obrzeżem chodnikowym.

5.0   Wielkości charakterystyczne:

Powierzchnia zabudowy budynku                           300,5 m2

Powierzchnia użytkowa  budynku                              320 m2

Powierzchnia tarasu                                                    15,5 m2

6.0    Instalacje wewnętrzne

W obiekcie znajdują się następujące instalacje wewnętrzne:

- instalacja wody,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja elektryczna,

- instalacja c.o.

7.0    Ochrona ekologiczna.

Obiekt nie stwarza zagrożenia ekologicznego i nie jest uciążliwy dla

otaczającego środowiska. Inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu.