Gmina Łobżenica

IZP.271.1.2015

Łobżenica, dnia 30 styczna 2015 r.

###### SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Remont ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka

Zatwierdzam

BURMISTRZ

(-)

Piotr Łosoś

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Łobżenica

ul. Sikorskiego 7

89-310 Łobżenica

Tel. 67 286 81 00, fax 67 286 81 39

e-mail: urzad@lobzenica.pl

http:/www.bip.lobzenica.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp wraz z aktami wykonawczymi, oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy Pzp. dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

„Remont ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Przedmiot główny:

CPV: 45.23.31.62-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

CPV: 45.23.31.61-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Dodatkowe przedmioty:

CPV: 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV: 45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

CPV: 45.23.32.26-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

- Zakres zamówienia.

„Remont ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka” obejmuje w całości dwie części:  ETAP I i ETAP II.

W zakres zamówienia wchodzi:

  - wykonanie nawierzchni ścieżki z kostki betonowej, ścieżka o szerokości 2,50m i długości 245,30m, 3,60m o długości 2,00m oraz 3,20m o długości 5,00m. Zatoczki pod ławkami o wymiarach 3,00m x 1,00m w ilości  6 szt. o łącznej powierzchni 18,00m2 oraz  dwa zjazdy o łącznej powierzchni 17,70m2. Ścieżka spacerowo- rowerowa, zatoczki i zjazdy wraz z krawężnikami na podłożu wzmocnionym geowłókniną. Nawierzchnię projektuje się z kostki betonowej, prostokątnej, nie fazowanej o wymiarach 20cm x 10cm, gr. 8,0cm, w zatoczkach po ławkami o wymiarach 20cm x 10cm, gr. 6,0cm. Ścieżka ograniczona krawężnikiem na całym jej obwodzie, również w zatoczce pod ławkami i przy obu zjazdach.

  - zamontowanie latarni oświetleniowych, słup wraz z trzema wysięgnikami i trzema oprawami – 2 szt.,

Latarnia potrójna zgodnie z opisem:

- słup prosty, stopniowany, o budowie hybrydowej,

- konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur, przyspawana do podstawy stalowej wzmocnionej zastrzałami,

- słup mocowany z pomocą śrub do prefabrykowanego fundamentu,

- prefabrykowany fundament betonowy, z betonu C25/30, dostosowany do montażu słupów hybrydowych,

- elementy zewnętrzne wykonane ze tworzywa sztucznego, wypełnienie z samogasnącej, sztywnej pianki poliuretanowej, wypełniającej przestrzeń między konstrukcją, a powłoką z tworzywa sztucznego słupa, średnica powłoki z tworzywa sztucznego, u podstawa, (300mm, tworzywo sztuczne o odporności termicznej, w zakresie od -30ºC do +40ºC, odporne na działanie soli, amoniaku i innych substancji żrących, działania promieniowania UV i odporne na korozję,

- słup wyposażyć w trzy wysięgniki zdobione, w kształcie pół okręgu, skierowane w dół, zakończenie wysięgnika o (42mm, zdobienie w postaci pręta w kształcie ćwierć okręgu, pręt symetrycznie po obu stronach każdego wysięgnika, słup wyposażyć we wnękę znajdującą się w pierwszym, dolnym elemencie słupa oświetleniowego, wnęka przeznaczona do instalacji złącza słupowego, wnęka powinna być zabezpieczona w dekoracyjną pokrywą z tworzywa sztucznego, identycznego pod względem koloru i faktury do słupa,

- wewnątrz wnęki słupa należy umieścić złącze słupowe, o stopniu ochrony IP 54, dostosowane do średnicy słupa i instalacji elektrycznej, wyposażone w trzy gniazda bezpiecznikowe,

- oprawa z okrągłym daszkiem przeznaczona do montażu w dół, na wysięgnikach o zakończeniu (42mm, wyposażona w zabezpieczenia termiczne oraz mały rastr ze stali nierdzewnej, skierowany w dół, źródło światła sodowe o mocy 50W, całość o stopniu ochrony IP 65,

- klosz w kształcie szyszki o średnicy (400mm, przeźroczysty, wykonany z tworzywa PC-UV,

- wysokość słupa wraz z wysięgnikiem 540cm, od poziomu wykończonej ścieżki do góry wysięgnika, oprawy na jednakowej wysokości,

- cała latarnia w kolorze czarnym

  - zamontowanie latarni oświetleniowych, słup wraz z dwoma wysięgnikami i dwiema oprawami – 8 szt.,

Latarnia podwójna zgodnie z opisem:

- słup prosty, stopniowany, o budowie hybrydowej,

- konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur, przyspawana do podstawy stalowej wzmocnionej zastrzałami,

- słup mocowany z pomocą śrub do prefabrykowanego fundamentu,

- prefabrykowany fundament betonowy, z betonu C25/30, dostosowany do montażu słupów hybrydowych,

- elementy zewnętrzne wykonane ze tworzywa sztucznego, wypełnienie z samogasnącej, sztywnej pianki poliuretanowej, wypełniającej przestrzeń między konstrukcją, a powłoką z tworzywa sztucznego słupa, średnica powłoki z tworzywa sztucznego, u podstawa, (300mm, tworzywo sztuczne o odporności termicznej, w zakresie od -30ºC do +40ºC, odporne na działanie soli, amoniaku i innych substancji żrących, działania promieniowania UV i odporne na korozję,

- słup wyposażyć w dwa wysięgniki zdobione, w kształcie pół okręgu, skierowane w dół, zakończenie wysięgnika o (42mm, słup wyposażyć we wnękę znajdującą się w pierwszym, dolnym elemencie słupa oświetleniowego, wnęka przeznaczona do instalacji złącza słupowego, wnęka powinna być zabezpieczona w dekoracyjną pokrywą z tworzywa sztucznego, identycznego pod względem koloru i faktury do słupa,

- wewnątrz wnęki słupa należy umieścić złącze słupowe, o stopniu ochrony IP 54, dostosowane do średnicy słupa i instalacji elektrycznej, wyposażone w dwa gniazda bezpiecznikowe,

- oprawa z okrągłym daszkiem przeznaczona do montażu w dół, na wysięgnikach o (42mm, wyposażona w zabezpieczenia termiczne oraz mały rastr ze stali nierdzewnej, skierowany w dół, źródło światła sodowe o mocy 50W, całość o stopniu ochrony IP 65,

- klosz w kształcie szyszki o średnicy (400mm, przeźroczysty, wykonany z tworzywa PC-UV,

- wysokość słupa wraz z wysięgnikiem 540cm, od poziomu wykończonej ścieżki do góry wysięgnika, oprawy na jednakowej wysokości,

- cała latarnia w kolorze czarnym

  - ułożenie kabla elektroenergetycznego zasilającego latarnie oświetleniowe wraz z podłączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej – 332mb,

nowo zamontowane latarnie oświetleniowe należy zasilić w energie elektryczną z najbliższego punktu oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy parkingu miejskim w odległości około 70,00mb. Przyłącze należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi w zakresie wykonania instalacji elektrycznych oraz ze sztuka budowlaną. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia i uzgodnień, po stronie Wykonawcy. Kabel elektroenergetyczny (YAKY 4 x 25mm2) należy wykonać pod projektowaną i istniejąca nawierzchnią z kostki betonowej.

Ponadto należy wykonać w pobliżu pierwszej latarni oświetleniowej wolnostojącą szafę oświetleniową (szafa wyposażona w programator elektroniczny sterujący zapalaniem lamp wraz z niezbędną instalacją elektryczną oraz w niezależne zasilanie akumulatorowe podtrzymujące pracę programatora, szafa winna posiadać wbudowany zamek baskwilowy w drzwiach, programator wyposażony w funkcje: automatyczną zmianę czasu lato/zima, programowania przerwy nocnej, możliwość blokowania przerwy nocnej np: w weekendy lub święta, współpracy z wyłącznikiem zmierzchowym, możliwość sterowania ręcznego) – 1 kpl

  - zamontowanie ławek – 6 szt.

Ławka z oparciem zgodnie z opisem: konstrukcja nośna wykonana z betonu pokrytego grysem,  długość całkowita 200cm, wysokość siedziska po zamontowaniu 45cm, siedzisko i oparcie ze szczebli drewnianych o grubości 4 cm, zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych przez trzykrotne malowanie lakierobejcą, montaż ławki poprzez wkopanie,

  - zamontowanie koszy – 6 szt.

Kosz zgodnie z opisem: kosz betonowy pokryty grysem, w kształcie sześciokąta o pojemność 40L,

  - zamontowanie stojaka na rowery – 5 miejscowy - 1 kpl.

Stojak zgodnie z opisem: konstrukcja stalowo-żeliwna z rury, długość całkowita 250cm, malowany proszkowo w kolorze czerni, zakończenie ozdobne słupka w formie kuli, u dołu poszerzenie podstawy tzw. flasza, poszczególne miejsce postojowe z rury o średnicy (20mm w kształcie półkręgu,

  - zamontowanie tablic informacyjnych o wymiarach ekspozycji 100cm x 80cm z nadrukiem kolorowym – 6 szt.

Tablica zgodnie z opisem: tablica zamocowana na dwóch słupach stalowych o średnica rur 2”, zakończenie słupka w formie kuli, wypełnienie z blachy w ramce stalowej, blacha ocynkowana z pełnym jednostronnym nadrukiem, całość tablicy malowana na czarno, wysokość tablicy, 2,00m od poziomu wykończonej ścieżki do górnej krawędzi wypełnienia, tekst nadruku na tablicy zostanie podany po wyborze oferty,

  - zamontowanie barierek drogowych – 2 szt.

Barierka zgodnie z opisem: wysokość po zamontowaniu 110 cm od poziomu projektowanej ścieżki, długość 200 cm, wykonana z rur (48,30mm, jedna poprzeczka pozioma w połowie wysokości, wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym i  czerwonym

  - zamontowanie znaku drogowego „Zakaz ruchu w obu kierunkach – znak B1” wraz                        z tabliczką „tabliczka informacyjna T-22” o wymiarach 48 cm x 29 – 2 kpl.

  - zamontowanie znaku drogowego „Zakaz ruchu w obu kierunkach – znak B1” wraz                        z tabliczką „tabliczka informacyjna T-22” oraz tabliczka informacyjna o wymiarach 48 cm x 29 cm z tekstem „Nie dotyczy przewozu płodów rolnych” - 1 kpl.

  - zamontowanie blokady parkingowej – 1 szt.

Blokada zgodnie z opisem: składana, w kształcie litery U, po złożeniu umożliwiająca, nad nią, przejazd pojazdem, zamykana na klucz, z profil stalowych rury 42,3mm, na podstawie 570x400x6mm, malowana proszkowo na czerwono i oklejona folia odblaskowa w kolorze białym,

  - wykonanie odwonienia liniowego za pomocą korytka ściekowego wraz z wykonaniem odpływu do rzeki Łobżonka – 3,0mb,

Odwodnienie należy wykonać z prefabrykowanych korytek betonowych, o szerokości 25 cm i wysokości 8cm, skarpę wokół odpływu obłożyć otoczakami na podsypce cementowo piaskowej,

  - obsypanie po obwodzie ścieżki humusem i plantowanie – 619m2

  - obsianie trawa rozplanowanych obrzeży ścieżki – 500m2

  - ustawienie ozdobnych donic – 2 szt.

Donica zgodnie z opisem: betonowa, pokryta grysem, okrągła, o wysokości 40cm i średnicy 59cm, wypełniona glebą urodzajną z nasadzeniem ozdobną roślinnością.

Znak B1 i T-22 należy wykonać zgodnie z rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393).

Stojak na rowery oraz tablice ogłoszeniowe w jednakowym kolorze czarnym, kolor elementów drewnianych ławek oraz kolorystyka i frakcja grysu dla ławek, koszy i donic zostaną podane przez Zamawiającego po wyborze oferty.

Montaż barierek drogowych i stojaka na rowery poprzez zabetonowanie elementów kotwiących.

Miejsca montażu blokady parkingowej, znaków drogowych oraz barierek drogowych, a także treść nadruku na tablicy ogłoszeniowej zostaną podane przez Zamawiającego po wyborze oferty.

- Dokumentacja projektowa

Szczegółowy zakres zamówienia i technologię wykonania określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: „Remont ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka” wykonany przez: Projektowanie i nadzór budowlany Jerzy Kupień, 78-600 Wałcz, ul. Tęczowa 5-7/6,             w skład której wchodzi:

- KOSZTORYS OFERTOWY

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy, stanowią załączniki nr 8a, 8b do SIWZ.

- PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: „Remont ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka”

Adres:  działka nr 79, Luchowo, Obręb Luchowo, gmina Łobżenica,

Projekt budowlany stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„Remont ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka” stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

- PRZYKŁADOWE WZORY MALEJ ARCHITEKTURY – stanowi załącznik nr 11.

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamierzenie inwestycyjne opisane w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekt budowlany, przedmiar robót oraz STWiORB) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Roboty będą zrealizowane zgodnie z:

  - dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych: „Remont ścieżki spacerowo – rowerowej wzdłuż rzeki Łobżonka” wykonany przez biuro projektowe: Projektowanie i nadzór budowlany Jerzy Kupień, 78-600 Wałcz, ul. Tęczowa 5-7/6,

  - przepisami obowiązującymi w zakresie realizacji robót budowlanych, budowy dróg publicznych i Prawa Budowlanego.

- Podwykonawcy

  - Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa, w tym dotyczące umowy o podwykonawstwo, zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7                   do  SIWZ

  - W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Czas pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 – 15:30

- Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia będzie finansowany z następujących źródeł:

      - dla Etapu I - środki pochodzące z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz środki własne Zamawiającego,

      - dla Etapu II - środki własne Zamawiającego,

  - Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego). W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z SIWZ wraz załącznikami tj. m.in. dokumentacją projektową i STWiORB, oraz wskazań i wytycznych zawartych we wzorze umowy.

  - Zamawiający przewiduje rozliczenia częściowe za wykonane części robót. Warunki płatności zostały szczegółowe określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik         nr 7 do SIWZ.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Rozwiązania równoważne

  - Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.

  - Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

  - Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie / wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno – ruchową (DTR).

  - Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami technicznymi, jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB,

- Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2-3 Umowy, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ.

- W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej lub STWiORB na etapie wykonywania Umowy - gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej lub STWiORB i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

data rozpoczęcia: data udzielenia zamówienia

data zakończenia: dla etapu I – 31 marca 2015 r.

dla etapu II – 29 maja 2015 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - nie dotyczy.

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zadania, z których każde polegało na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 600m2

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku, tj. liczba robót budowlanych, będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dysponowanie zasobami musi zostać udowodnione Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, czy podmiot udostępniający swoje zasoby z zakresu wiedzy i doświadczenia posiada je i rzeczywiście udostępnia.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiada 3 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w tych specjalnościach.

- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej oraz posiada 3 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w tych specjalnościach.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków..

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000 zł.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI. SIWZ; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  - Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

  - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

- w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania wymienione w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

- łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej,

VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

- Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

      - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – w oryginale - wg załącznika nr 3 do SIWZ;

      - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania wymienione w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp i w związku z tym Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 6 do SIWZ.

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. – wg załącznika nr 2 do SIWZ. Oświadczenie należy składać w oryginale.

  - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - wg załącznika nr 4 do SIWZ;

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 5 do SIWZ;

  - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 2, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dowodami, o których mowa w pkt 2 ppkt. 2) są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

- Uzupełnianie dokumentów

  - W przypadku wykonawców, którzy w terminie przewidzianym do składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający będzie zobowiązany wezwać, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie.

  - Obowiązku określonego w pkt. 1) Zamawiający nie będzie zobowiązany wykonać w sytuacji, gdzie mimo złożenia wymienionych w pkt. 1) oświadczeń i dokumentów oferta Wykonawcy i tak podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

  - Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.

            - Upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- p. ………………….

- p. ………………….

            - Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej i elektronicznej w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują e-mailem na adres: zamowienia@lobzenica.pl lub inwestycje@lobzenica.pl. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.

            - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - SIWZ), kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt. 3.

            - Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

            - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

            - Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Łobżenica http://www.bip.lobzenica.pl

            - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 4 i 5.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.

- Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

- Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia odwołania

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Nazwa i adres Zamawiającego Oznaczenie sprawy : IZP 271.1.2015 Oferta – Przetarg na: Remont ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka nie otwierać przed dniem 16.02.2015r. godz. 9:00 Nazwa i adres składającego ofertę

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;

- wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;

- dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;

- zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert;

- ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;

- zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z  dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, przy czym do wniosku o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej wniosek do reprezentowania Wykonawcy.

- Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii,

- pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,

- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

- kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie do tego pełnomocnictwo,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty lub osobę poprawnie umocowaną,

- Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie);

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać do dnia 16.02.2015r. do godziny 9:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łobżenicy przy ul. Sikorskiego 7.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.02.015r. o godzinie 9:15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawców, a także informacje dotyczące oferowanej ceny.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle informację, o której mowa w pkt. 4 i 5.

- W przypadku oferty wniesionej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ją niezwłocznie.

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

            - Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym – wg załącznik              nr 1 do SIWZ.

            - W formularzu ofertowym należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, w kwocie brutto, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT.

            - Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

            - Podstawą wyceny oferty są wytyczne i zalecenia SIWZ wraz z załącznikami, w skład których wchodzą m.in. dokumentacja projektowa, STWiORB oraz wzór umowy z załącznikami.

            - Przedmiar robót, ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty. Przedmiar robót załączono, jako dokument pomocniczy dla Wykonawcy.

            - Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej STWiORB oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik do nr 7 SIWZ, a w tym również m.in.:

- koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań,

- obsług i inwentaryzacja geodezyjną

- koszty podłączenia się do mediów i koszty ich zużycia,

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

- koszty wszystkich innych następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w szczególności w STWiORB oraz wszelkich innych częściach SIWZ, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji  robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności kosztów związanych z oznakowaniem terenu prowadzonych robót, ze zmianami w organizacji ruchu, wykonywania dróg montażowych i objazdowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych,

            - Cena, o której mowa w pkt 1 musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

            - Celowym jest ( nie jest to czynność obowiązkowa ) aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty.

            - Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

            - Rażąco niska cena.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie, z art. 90 ustawy Pzp,  zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,  
w szczególności:

- oszczędność metody wykonania zamówienia,

- oryginalności projektu wykonawcy,

- kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

    - Ocena ofert :

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium:

- Cena wykonania zamówienia – 95 %

- Okres rękojmi – 5 %

    - Sposób oceny ofert:

Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny ofert:

XC  x  95% + Xog x 5%

gdzie:

XC – liczba punktów przyznawana w kryterium cena (brutto)

Xog - liczba punktów przyznawana w kryterium okres rękojmi

- Sposób obliczenia XC:

Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

| XC = | cena (brutto) najniższa x 100 pkt |
| --- | --- |
|  | cena (brutto) badanej oferty |

- Sposób obliczenia Xog:

Okres rękojmi udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. Okres rękojmi udzielanej przez wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Wykonawca zamówienia, który zaproponuje okres rękojmi, 36 miesięcy otrzyma 0 pkt., W przypadku nie podania przez Wykonawcę, w formularzu ofertowym – wg załącznik nr 1 do SIWZ, okresu rękojmi, przyjmuje się dla oceny ofert, okres rękojmi 36 miesięcy.

Wykonawca  zamówienia, który zaproponuje najdłuższy okres rękojmi otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

| Xog= | [okres rękojmi oferty badanej (w miesiącach) - 36 miesięcy (minimalny okres rękojmi)] x 100 pkt |
| --- | --- |
|  | najdłuższy okres rękojmi (w miesiącach) - 36 miesięcy (minimalny okres rękojmi) |

Uwaga:

W kryterium 2) przyjmuje się, że okres rękojmi nie przekroczy 60 miesięcy.

Dla ofert z dłuższym okresem rękojmi przyjmowany będzie dla oceny ofert okres rękojmi równy 60 miesięcy.

    - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

    - Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących Wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych. W przypadku gdy zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, Wykonawca złoży w tym zakresie wyraźne oświadczenie.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby wskazanej w § 9 ust. 2 pkt. 1 umowy do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że Wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy.

- Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów przedstawi kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich zasobów, które wcześniej zostały przyrzeczone. Umowy te muszą gwarantować korzystanie z udostępnionych zasobów przez cały okres wykonywania zamówienia w sposób nieograniczony. W przypadku nie przedstawienia ww. umów będzie się przyjmować, że z tego powodu nie może dojść do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze wszystkimi  tego konsekwencjami.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Zamawiający wymaga, aby umowa:

- określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład oraz upoważniała jednego z podmiotów – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

- stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej podmiotów, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

- oznaczała czas trwania umowy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz na okres rękojmi,

- określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia (przedmiot umowy),

- wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z podmiotów do czasu wykonania zamówienia,

- określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo  adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 6 ppkt 1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 7 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości                      8 % ceny brutto. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia:

- wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę;

- gwarant zapłaci bezwarunkowo kwotę zabezpieczenia bez względu na to, z przyczyny którego z wykonawców wspólnie wykonujących przedmiot zamówienia nie został on wykonany należycie;

- termin ważności gwarancji, obejmować będzie okres realizacji zamówienia zgodnie z umową oraz w odpowiedniej kwocie, jak w pkt. 10 niniejszego rozdziału na okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy: 65 8938  0006  0000  1397  2000  0017

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione  w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3.

- Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepieniężnej, to wymaganym będzie aby Wykonawca ustanowił zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym                     (lub w 2 dokumentach gwarancyjnych) następująco (zabezpieczenie redukowalne):

  - kwota zabezpieczenia podzielona na dwie części:

    - pierwsza część w wysokości 70 % kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia zawarcia umowy do zakończenia robót i spisania protokołu końcowego odbioru robót + 30 dni,

    - druga część w wysokości 30 %  kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia zawarcia umowy do końca okresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót

    - kwota, o której mowa w lit b), jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady

  - w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności odpowiednich części zabezpieczenia o okres, o jaki przedłużono termin wykonania zamówienia,

  - w przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w ppkt. 2) Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania uzupełnienia ważności jak w ppkt. 2).

- Pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- Zamawiający przekazuje wzór umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ

- Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

- ustawowych zmian przepisów dotyczących procentowej stawki podatku VAT oraz związanej z tym zmiany kwoty wynagrodzenia brutto, określonej we wzorze umowy - załącznik nr 7 do SIWZ,

- zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego,

- zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:

- działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof),

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy.

- zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

      - Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Informacja dotycząca robót zamiennych:

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych.

- Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano.

- Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych nie wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia

- .Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, wydajności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót.

- Roboty zamienne będą polegały m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych.

- Roboty zamienne mogą wynikać:

- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,

- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zawarcie umowy:

  - Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w formie faksu lub pocztą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

  - Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 1), jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony dopuszczają możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:

    - na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,

    - z wad dokumentacji projektowej, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – wzór: oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 – wzór: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Załącznik nr 4 – wzór: wykaz wykonanych robót budowlanych,

Załącznik nr 5 – wzór: wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia,

Załącznik nr 6 – wzór: oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 7 – wzór umowy wraz z załącznikami,

Załącznik nr 8a – kosztorys ofertowy Etap I,

Załącznik nr 8b – kosztorys ofertowy Etap II,

Załącznik nr 9 – projekt budowlany

Załącznik nr 10 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załącznik nr 11 – przykładowe wzory małej architektury

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

Remont ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy : ………………………………….

# Do Zamawiającego :

Gmina Łobżenica

ul. Sikorskiego 7

89-310 Łobżenica

- Zobowiązanie Wykonawcy (OFERTA):

- Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, w całości ETAP I oraz ETAP II, za cenę ryczałtową:

Cena wykonania zamówienia brutto : ……………………. zł

(słownie: …………………………………………………………..............…………………)

Kwota netto = …………………………. zł

Wartość podatku = ……………………….. zł

- Oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, rękojmi na okres: …………. miesięcy (nie mniej niż             – 36 miesięcy), licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Oświadczenia Wykonawcy:

- oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ wraz z załącznikami dla niniejszego zamówienia, akceptuję jej warunki i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń,

- oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami wzoru umowy wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- oświadczam, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia zamierzam wykonać przy udziale  podwykonawców,*

- (określić części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom) *

  - …………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………

- Korzystanie z zasobów innych podmiotów*.

- Oświadczam, że powołuję się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych na zasoby podwykonawców, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI SIWZ i niniejszym informuje:

- warunek udziału w postępowaniu: ....................................................................................,

Nazwa i adres podwykonawcy: ..........................................................................................

- warunek udziału w postępowaniu: ....................................................................................,

Nazwa i adres podwykonawcy: ..........................................................................................

- Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

…………………………………………………………………………………………………………

- Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

# Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………

Telefon.....……………..……… Faks …………………………………….

Zakres umocowania :

…………………………………………………………………………………………………………

# Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione …………………………………………………………………………………………………………

- Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………

- Oferta została złożona na ………… kolejno ponumerowanych stronach.

..........................., dnia ..................2015r.          		................................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

*  - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy :

Składając ofertę na:

Remont ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka

Oświadczam, że:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

..........................., dnia ..................2015r.

...............................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa i adres Wykonawcy :

Składając ofertę na:

Remont ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka

Oświadczam, że:

brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

..........................., dnia ..................2015r.

.................................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres

w postępowaniu pn.:

Remont ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka

- WZÓR -

Nazwa i adres Wykonawcy :

Oświadczam(y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane :

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego | Rodzaj robót budowlanych | Wartość robót budowlanych | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody dotyczące wskazanych w wykazie robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

..........................., dnia ..................2015r.

..............................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 5

Wykaz osób,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.:

Remont ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka

- WZÓR -

Nazwa i adres Wykonawcy :

Oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia będę (będziemy) dysponować następującymi osobami :

| Lp. | Imię i nazwisko/ Podstawa dysponowania osobą | Zakres wykonywanych czynności | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierownik budowy |  |  |
|  |  | Kierownik robót elektrycznych |  |  |

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że osoby wyżej wskazane, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do wymagań określonych w SIWZ.

..........................., dnia ..................2015 r.

..............................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 6

Nazwa i adres Wykonawcy :

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na :

Remont ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka

Oświadczam, że :

  - do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), należą następujące podmioty *) :

    - …………………………………..

    - …………………………………..

  - nie należę do grupy kapitałowej *)

..........................., dnia ..................2015r.

...............................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

*   - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ........ / 2015r.

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Łobżenica, z siedziba przy ul. Sikorskiego 7                     w Łobżenicy  reprezentowaną przez p. Piotra Łosoś – Burmistrza Łobżenicy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - p. Wiesława Adamowska

NIP : ………………………….………..

REGON : ……………………………..

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

a

...................

z siedzibą w ............... przy ul. .....................

wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………. pod nr ….. o kapitale zakładowym…………, NIP ……….…, Regon ………..…,

reprezentowanym przez:

1) .................

2) .................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

lub:

Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą .......................................................  w ........................ przy ul. .......................................

REGON ................................ NIP ..............................................,

zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Prawa zamówień publicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Remont ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka

została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy obejmujący :

  - Wykonanie robót budowlano – montażowych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową,  STWiORB oraz zapisy SIWZ.

  - Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej

- Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy, obejmujący m.in. przedmiot zamówienia, określony został w:

- SIWZ wraz z ewentualnymi zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania przetargowego,

- dokumentacji projektowej,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że należyta realizacja przedmiotu zamówienia ma dla Zamawiającego charakter priorytetowy i w związku z tym zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem podwyższonej staranności i terminowo. Należyte wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę warunkuje uzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania Projektu w ramach pomocy finansowej z EF w ramach PROW 2007-2013. Niewykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w całości lub w części może prowadzić, i z dużym prawdopodobieństwem będzie prowadzić, do utraty przez Zamawiającego prawa do ww. pomocy finansowej w ramach całego Projektu.

§ 2

INTERPRETACJA

- Treść Umowy oraz dokumentów, określonych w § 1 ust. 2 Umowy, należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniającą i uszczegóławiającą. W razie wystąpienia rozbieżności w tych dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem poniższej hierarchii: Umowa, SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiORB.

§ 3

# PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie w dniu podpisania Umowy dokumentacji projektowej, SIWZ i STWiORB, które stanowią podstawę realizacji przedmiotu zamówienia,

- przekazanie Terenu Budowy od podpisania Umowy,

- wskazanie miejsca, w obrębie którego możliwe będzie zorganizowanie zaplecza budowy,

- wskazania punktów poboru energii elektrycznej i wody,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w Umowie,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi w Umowie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie prac stanowiących Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowiązujących norm, oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa Budowlanego oraz zgodnie z warunkami Umowy,

- zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona Terenu Budowy, w tym niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy,

- zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p. poż. na  terenie  budowy  oraz  ponoszenia  za   nie   pełnej  odpowiedzialności materialnej, zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

- prowadzenie prac w sposób nie utrudniający funkcjonowaniu terenów sąsiednich,

- niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na Terenie Budowy od chwili jego przekazania,

- utrzymanie porządku na Terenie Budowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego Terenu Budowy,

- pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,

- usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Inspektora lub Zamawiającego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

- niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego oraz Inspektora o wszelkich dostrzeżonych ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do płatności częściowej i końcowej związanych z Projektem, zgodnie ze wskazówkami Inspektora i/lub Zamawiającego.

§ 4

WYROBY, MATERIAŁY, URZĄDZENIA

    - Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe wyroby, materiały oraz urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

    - Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na Terenie Budowy wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora.

    - Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora wyrobów, materiałów i urządzeń  planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż urządzeń fabrycznie nowych i nieużywanych oraz nie prototypowych, posiadających wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów, materiałów i urządzeń.

    - W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów, materiałów lub urządzeń nie odpowiadających wymogom określonym w Umowie – Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt wymienić wadliwe wyroby, materiały lub urządzenia oraz ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§ 5

# TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca przystąpi do poniższych działań w następujących terminach:

  - rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy – po podpisaniu Umowy,

  - całkowite zakończenie robót budowlanych dla Etapu I oraz zgłoszenie do Odbioru Częściowego wraz z przekazaniem wszelkich dokumentów wymaganych do Odbioru Częściowego                                                             do dnia 31 marca 2015r

  - całkowite zakończenie robót budowlanych dla Etapu II oraz zgłoszenie do Odbioru Końcowego wraz z przekazaniem wszelkich dokumentów wymaganych do Odbioru Końcowego                               do dnia 29 maja 2015r.

§ 6

TEREN BUDOWY

- Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji.

- Przekazanie Terenu Budowy udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania Terenu Budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów.

§ 7

# ODBIORY

- Przedstawiciel Wykonawcy będzie pisemnie zgłaszał gotowość prac do wszelkich odbiorów.

- W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru tych robót. W przypadku wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na własny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Każdorazowy odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora i Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie Odbiór Końcowy robót – w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, potwierdzonego przez Inspektora.

- Postanowienie ust. 3 stosuje się także odpowiednio do Odbioru Częściowego, z zastrzeżeniem zapisu ust. 2. Wykonawca przedłoży do Odbioru Częściowego rozliczenie wykonanych prac (w ujęciu ilościowym, rodzajowym i finansowym, obejmującym w całości Etap I) oraz inne dokumenty jeżeli są niezbędne do wykazania należytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę na tym etapie.

- Zakończenie czynności odbiorów powinno następować bez zbędnej zwłoki.

- Przed Odbiorem Końcowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru, w tym miedzi innymi:

- Oświadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu.

- Oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i ofertą Wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż. i PZH.

- Protokoły odbiorów technicznych.

- Protokoły badań elektrycznych.

- Powykonawczą inwentaryzacja geodezyjną

- Dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie:

  - certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, itp., na materiały budowlane, maszyny, urządzenia, wyposażenie itp., dopuszczające do stosowania 
w realizowanym przedmiocie zamówienia i jego eksploatacji na podstawie Umowy, obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych,

- Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady i/lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad i/lub usterek,

  - jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania części lub całości Przedmiotu Umowy po raz drugi, jeżeli te wady i/lub usterki uniemożliwiają użytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

  - jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczność podejmowania przez Zamawiającego działań naglących w warunkach gdy powstaje zagrożenie dla terminowego wykonania przedmiotu zamówienia i utraty prawa do przyznanej pomocy finansowej. Zamawiający może także w takim wypadku od Umowy odstąpić i zlecić usunięcie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań.

- Ponadto, jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i/lub usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego, zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. Zapisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.

- Protokół Końcowego Odbioru Robót będzie zawierał ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:

  - oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej czynności,

  - wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu

  - wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z Umową i dokumentacją projektową,

  - wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

  - decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych wad i/lub usterek,

  - oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora i osób uczestniczących w odbiorze.

§ 8

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Za wykonanie Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto: ……………………. zł

(słownie złotych: …………………………………..)

w tym:

netto: ………………………..zł

(słownie złotych: …………………………………..)

plus należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych – tj. ……………………zł (słownie złotych: ……….. ).

      - Ryczałtowe wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 Umowy pokrywa wszelkie należności dla Wykonawcy za wszystkie czynności niezbędne dla właściwego wykonania Umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Umowy.

      - W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony.

      - Zapłata wynagrodzenia nastąpi wg poniższych zasad:

  - Dopuszcza się jedną płatność częściową realizowaną w trakcie całego okresu wykonywania przedmiotu zamówienia, na podstawie składanej przez Wykonawcę faktury częściowej, obejmującej prace wykonane i odebrane bez uwag obejmującą w całości Etap I, przy czym łączna kwota płatności częściowej nie może przekraczać 90% wynagrodzenia, o którym w mowa w ust. 1.

- Przewiduje się płatność końcową na podstawie złożonej przez Wykonawcę faktury końcowej o wartości nie mniejszej niż 10 % całkowitej ceny oferty, po spisaniu Protokołu Końcowego Odbioru Robót.

      - Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

      - Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym nastąpiło uznanie wpłaty na rachunku bankowym Wykonawcy.

§ 9

# OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie Budowlanym, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczególnych branż.

- Wykonawca wyznacza:

- ………………………… - jako Przedstawiciela Wykonawcy, działającego na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę, obejmującego umocowanie do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji Umowy – w tym w szczególności do zaciągania zobowiązań, podejmowania wiążących decyzji, podpisywania protokołów oraz składania wszelkich innych oświadczeń w imieniu Wykonawcy związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

- ……………………… - jako kierownika budowy,

- ……………………… - jako kierownika robót w specjalności elektrycznej,

Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że Wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy.

- W sytuacji konieczności zmiany osoby sprawującej z ramienia Wykonawcy jedną z funkcji, określonych   w  ust.  2  pkt   2 - 3  niniejszego  paragrafu  –  osoba   wskazana   przez  Wykonawcę  w

zastępstwie powinna spełniać warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnień) oraz doświadczenia, które określone zostały w SIWZ odpowiednio dla osób mających uczestniczyć w realizacji Umowy.

- Wykonawca nie będzie upoważniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynności w ramach Umowy przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastępcy do wykonywania funkcji, określonych w ust. 2 pkt 2-3 niniejszego paragrafu, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Inspektorem - podmiotem sprawującym z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją prac stanowiących Przedmiot Umowy, jest: …………………………………………………

- Funkcje inspektorów nadzoru i pozostałe funkcje z ramienia Zamawiającego będą pełnić:

- ……………………………………….. – jako Inspektor w specjalności drogowej,

- ……………………………………….. – jako Inspektor w specjalności elektrycznej,

- Funkcję Przedstawiciela Zamawiającego sprawować będą:

  - ……………………………………….,

  - ……………………………………….,

§ 10

INSPEKTOR NADZORU

- Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością, jakością oraz sposobem wykonania prac, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym do określania formy i zakresu dokumentów służących do monitorowania realizacji i rozliczeń wykonywanych prac.

- Inspektor przekaże Wykonawcy wytyczne w zakresie terminów sporządzania i treści dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy.

- Inspektor nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót zamiennych, dodatkowych i uzupełniających lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

§ 11

# KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w Umowie obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy będą kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

    - Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki; W przypadku gdy nastąpią zdarzenia, o których mowa ust. 2 pkt 1 lit. a) i/lub b) powyżej, a w ich następstwie Zamawiający utraci prawo do pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu w ramach PROW 2007-2013, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu dodatkowej kary umownej w wysokości 50.000 zł;

- za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki;

- za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy (w wyniku czego doszło do zakończenia współpracy) przez którąkolwiek ze Stron, z winy leżącej po stronie Wykonawcy - w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. Strony wyraźnie potwierdzają, że wykonanie uprawnienia do odstąpienia od Umowy znosi jedynie prawa i obowiązki Stron należące do jej istoty, nie znosi natomiast powstałego wcześniej stanu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu zastrzeżenia kary umownej i powstałych wcześniej przesłanek uzasadniających jej naliczenie i zapłatę;

W przypadku, gdy w następstwie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, o czym mowa w zdaniach poprzednich niniejszego punktu, Zamawiający utraci prawo do pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu dodatkowej kary umownej w wysokości 50.000 zł.

    - Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

- Wykonawcy przysługują od Zamawiającego następujące kary umowne:

  - za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiających, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

  - za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy, z winy leżącej po stronie Zamawiającego - w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.

Strony wyraźnie potwierdzają, że wykonanie uprawnienia do odstąpienia od Umowy znosi jedynie prawa i obowiązki Stron należące do jej istoty, nie znosi natomiast powstałego wcześniej stanu odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zastrzeżenia kary umownej i powstałych wcześniej przesłanek uzasadniających jej naliczenie i zapłatę.

Postanowienia, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie nie mają zastosowania w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w związku z czym Zamawiający odstąpił od zawartej Umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną.

- Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulowaniu.

§ 12

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 8 %  wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. ………………………. zł (słownie: ……………....................) na zasadach według SIWZ, w formie …………………………..

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – tj. od dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót, natomiast pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 13

RĘKOJMIA ZA WADY

- Strony, stosownie do postanowień art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady – w ten sposób, że uprawnienia z tego tytułu przysługiwać będą Zamawiającemu w okresie……………………. miesięcy od dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót.

§ 14

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 15

# PODWYKONAWCY

Wykonawca może powierzyć wykonywanie części prac Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), z uwzględnieniem następujących postanowień:

      - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

      - Umowa o podwykonawstwo, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu lub zgłosi w tym terminie akceptację umowy.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania: Przedstawiciela Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub innych osób, przy pomocy których wykonuje Umowę, jak za własne działania lub zaniechania.

      - W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminów określonych tą umową.

      - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą częściową/końcową, oświadczenia Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) lub inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości w uregulowaniu wszelkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) wynikających z umów o podwykonawstwo.

      - Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

      - Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w pkt. 7, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy).

      - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), jeżeli sprzęt techniczny, osoby i ich kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca (dalszy Podwykonawca), nie spełniają warunków lub wymagań określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) prac lub dotrzymania terminów realizacji tych prac.

§ 16

ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w następujących sytuacjach:

- wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części,

- gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą).

Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub podjęcia uchwały / decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w umówionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, w tym nie respektuje uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Inspektora i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w dalszym ciągu Przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

      - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawcę terminie, nie krótszym niż 1 dzień roboczy.

      - Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności  takiego oświadczenia i powinno zawierać  uzasadnienie.

§ 17

# WARUNKI ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nie odnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy.

- Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się Protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:

- opis zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,

- wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,

- czas wykonania zmiany,

- wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.

- Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

  - Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2-3 umowy, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ.

  - Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:

- działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof),

- wystąpienia znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy.

  - W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 18

# ROZSTRZYGANIE SPORÓW

        - Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji Umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej.

        - W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia problemu, Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową.

        - W sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy sąd powszechny z okręgu, w którym leży siedziba Zamawiającego.

§ 19

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie umocowane do jego reprezentacji.

- Wszelka korespondencja związana z realizacją mowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja przekazana za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego środka służącego do przekazywania informacji na odległość musi być bezzwłocznie potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście na wskazane poniżej adresy:

dla Zamawiającego:

| Adres | Urząd Miejski Gminy Łobżenica Ul. Sikorskiego 7 89-130 Łobżenica |
| --- | --- |
| Telefon | +48 67 286 81 00 |
| Faks | +48 67 286 81 39 |
| e-mail | inwestycje@lobzenica.pl lub zamowienia@lobzenica.pl |

dla Wykonawcy:

| Adres |  |
| --- | --- |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| e-mail |  |

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

- Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

- SIWZ

- Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem Ofertowym odrębnie dla Etapu I i Etapu II

- Dokumentacja projektowa i STWiORB

- Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest za oryginalny – z tego 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |