SKUMULOWANE ODDZIAŁYWANIE PROJEKTOWANYCH 2-KURNIKÓW I ISTNIEJĄCEJ FERMY DROBIU

Z.U.O. "EKO - SOFT"

Łód ul. Rogozińskiego 17/7

tel. 042 648 71 85

HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY

PROGRAM SON2 WERSJA 2.0

___________________________________________________________________________

DANE WEJSCIOWE

--------------

Rodzaj obliczeń: Poziom hałasu równownoważnego

1. Nazwa projektu: Rozbudowa fermy drobiu - Rataje2 k/Łobżenicy działka 118/2

2. Temperatura powietrza [st C.]= 10

3. Wilgotnoć względna powietrza [%]= 70

4. Tło akustyczne dB(A):

Pora dnia : 45

Pora nocy : 35

5. Rodzaj gruntu : grunt twardy, wskanik gruntu G = 0

6. Punktowe ródła hałasu

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp  |      Symbol        |    Współrzędne ródła        |  Rodzaj        | LAW  |  tD  |  tN  |  Do  |

|                    |      x          y       z    |  ródła        |      |      |      |      |

-------------------------|------------------------------|----------------|------|------|------|------|

|                    |      m          m       m    |                |dB(A) |   h  |  h   |  dB  |

======================================================================================================

1         KP1-S1a           -19.1      -39.5    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

2         KP1-S1b           -10.1      -37.6    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

3         KP1-S1c            0.0       -39.9    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

4         KP1-S1d            8.4       -38.6    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

5         KP1-S1e            18.4      -40.6    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

6         KP1-S1f            27.3      -38.6    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

7         KP1-S1g            36.7      -41.5    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

8         KP1-S1h            45.8      -39.5    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

9         KP1-S1i            54.7      -42.4    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

10         KP1-S1j            63.9      -40.6    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

11         KP1-S2a            73.1      -38.5    1.8     wszechkier.      78.3    8.0

12        KP1-S2-b            73.2      -45.7    1.8     wszechkier.      78.3    8.0

13         KP2-S1a           -20.2      -65.9    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

14         KP2-S1b           -11.0      -63.7    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

15         KP2-S1c            -0.8      -66.1    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

16         KP2-S1d            7.2       -64.8    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

17         KP2-S1e            17.3      -67.1    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

18         KP2-S1f            26.4      -65.0    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

19         KP2-S1g            35.5      -68.0    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

20         KP2-S1h            44.6      -66.0    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

21         KP2-S1i            53.9      -68.9    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

22         KP2-S1j            63.0      -66.9    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

23         KP2-S2a            72.1      -64.9    1.8     wszechkier.      78.3    8.0

24         KP2-S2b            72.0      -72.1    1.8     wszechkier.      78.3    8.0

25         KI1-S1a           -43.7       -8.7    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

26         KI2-S1b           -45.5       0.6     6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

27         KI1-S1c           -42.4       9.8     6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

28         KI1-S1d           -44.5       18.9    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

29         KI1-S1e           -41.4       28.1    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

30         KI1-S1f           -43.3       37.0    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

31         KI1-S1g           -41.4       47.3    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

32         KI1-S1h           -42.4       55.3    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

33         KI1-S1i           -40.1       65.4    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

34         KI1-S1j           -42.4       74.6    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

35         KI1-S2a           -41.5      -17.7    1.8     wszechkier.      78.3    8.0

36         KI1-S2b           -48.6      -17.7    1.8     wszechkier.      78.3    8.0

37         KI2-S1a           -18.7      -10.0    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

38         KI2-S1b           -20.6       -1.0    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

39         KI2-S1c           -17.4       8.1     6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

40         KI2-S1d           -19.6       17.2    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

41         KI2-S1e           -16.7       26.7    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

42         KI2-S1f           -18.6       35.5    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

43         KI2-S1g           -16.5       45.7    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

44         KI2-S1h           -17.6       53.9    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

45         KI2-S1i           -15.4       64.0    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

46         KI2-S1j           -17.6       73.0    6.5     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

47         KI2-S2a           -23.8      -18.7    1.8     wszechkier.      78.3    8.0

48         KI2-S2b           -16.8      -19.0    1.8     wszechkier.      78.3    8.0

49         KI3aS3a            6.7        22.9    6.5     wszechkier.      70.3    8.0    1.0

50        KI3a-S3b            6.6        11.1    6.5     wszechkier.      70.3    8.0    1.0

51         KI3a-S2            7.3        0.7     1.8     wszechkier.      78.3    8.0

52        KI3b-S3a            8.3        56.3    6.5     wszechkier.      70.3    8.0    1.0

53        KI3b-S3b            8.8        66.8    6.5     wszechkier.      70.3    8.0    1.0

54         KI3b-S2            10.5       80.0    1.8     wszechkier.      78.3    8.0

55         KI4-S1a            39.1       97.8    1.8     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

56         KI4-S1b            45.1       97.2    1.8     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

57         KI4-S1c            52.1       96.5    1.8     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

58         KI4-S1d            58.1       95.9    1.8     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

59         KI4-S1e            63.5       95.4    1.8     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

60         KI4-S1f            68.8       94.8    1.8     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

61         KI4-S1g            73.8       94.3    1.8     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

62         KI4-S1h            78.8       93.8    1.8     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

63         KI4-S1i            83.3       93.4    1.8     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

64         KI4-S1j            87.5       93.0    1.8     wszechkier.      60.0    8.0    1.0

LAW - poziom mocy  akustycznej ródła nominalny

tD  - czas pracy ródła w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych  godzin dnia

tN  - czas pracy ródła w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy

7. Ekrany - budynki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp|    Symbol      |Wia|             Współrzędne x,y wierzchołków ekranu[m]                | ho | h1 | Współczynniki |

|                |ta |   x1    y1    |    x2     y2    |    x3    y3    |    x4    y4    |  m | m  | odbicia scian |

|                |(W)|               |                 |                |                |    |    | nr 1 - 4      |

======================================================================================================================

1        KP-1           -28.4  -45.4    -27.4    -30.5    72.8    -35.2     72.8    -49.4   0.0  5.0  1.0 1.0 1.0 1.0

2        KP-2           -29.4  -71.8    -28.4    -56.9    71.8    -61.7     71.7    -75.7   0.0  5.0  1.0 1.0 1.0 1.0

3        KI-1           -53.9  -16.5    -47.5     83.5   -33.1     82.8    -39.2    -17.3   0.0  5.0  1.0 1.0 1.0 1.0

4        KI-2           -27.2  -18.0    -20.5     81.8    -8.6     80.9    -14.8    -18.7   0.0  5.0  1.0 1.0 1.0 1.0

5   KI-3a + KI-3b        0.1     1.0     3.8      80.4    15.5     79.5     11.9     0.5    0.0  5.0  1.0 1.0 1.0 1.0

6 Łšczni KI-2 -KI-3a    -11.8   26.0    -11.2     38.3     1.3     37.7     0.9      25.4   0.0  3.0  1.0 1.0 1.0 1.0

7   gospodarczy 2        55.1   46.4     55.3     55.0    77.0     54.3     76.7     45.6   0.0  4.0  1.0 1.0 1.0 1.0

8     KI4 + gosp         16.1   87.7     17.2     99.2    88.8     92.4     88.0     81.0   0.0  5.0  1.0 1.0 1.0 1.0

9    gospodarczy1        29.6   48.0     30.9     73.7    45.8     73.1     44.7     47.2   0.0  5.0  1.0 1.0 1.0 1.0

Koniec danych

LAeq , pory dnia i nocy

-------------------------------------------------------------------

|   Nr  |      Współrzędne punktów       | Poziom dwięku w porze |

|punktu |      x     |     y     |   z   |    dnia    |   nocy    |

|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|

|       |      m     |     m     |   m   |    dB(A)   |   dB(A)   |

===================================================================

1        -500.0       500.0      1.5      45.0        35.0

2          0.0        500.0      1.5      45.0        35.1

3         500.0       500.0      1.5      45.0        35.0

4        -500.0        0.0       1.5      45.1        35.0

5          0.0         0.0       1.5      53.9        39.8

6         500.0        0.0       1.5      45.1        35.0

7        -500.0      -500.0      1.5      45.0        35.0

8          0.0       -500.0      1.5      45.0        35.0

9         500.0      -500.0      1.5      45.0        35.0

10        -30.0       320.0      1.5      45.1        35.3

11       -470.0      -225.0      1.5      45.0        35.0

12       -150.0       125.0      1.5      45.1        35.4

13        100.0       230.0      1.5      45.1        35.3

LAeq , dzień: wartoć największa występuje w punkcie (0,0,1.5) i wynosi 53.9 dB(A)

LAeq , noc: wartoć największa występuje w punkcie (0,0,1.5) i wynosi 39.8 dB(A)

Koniec obliczeń

# Text boxes

Punkty na granicy obszarów

chronionych akustycznie